## Slide 1: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКОГО РОБОТА-ПЛАТФОРМЫ
Автор работы студент группы ВМИ-426
Е.С. Худякова
Научный руководитель
к.ф.-м.н., доцент кафедры СП
Г.И. Радченко

## Slide 2: Цели и задачи исследования
Цель работы: разработать систему моделирования метаморфического робота-платформы
В рамках дипломного проекта должны быть разработаны:
модель летающего метаморфического робота-платформы
генетические алгоритмы передвижения летающего метаморфического робота-платформы
среда визуального представления роботов в трехмерном пространстве, демонстрирующая работу алгоритмов

## Slide 3: Структура системы моделирования

## Slide 4: Система моделирования метаморфических роботов
Библиотека физики ODE
Система
моделирования
Объектная модель генетического алгоритма
Notes: Можно выделить два базовых блока разработанной системы – это библиотека визуализации OGRE, обеспечивающая визуализацию 3-х мерного пространства испытательного стенда, и объектная модель, отвечающая за моделирование поведения и представление метаморфического робота.

## Slide 5: Понятие метаморфического робота
Метаморфический робот - это набор модулей, способный принимать практически любую форму. Причем каждый из модулей обладает способностью соединяться с другими себе подобными, а также размыкать это соединение.
Свойства робота:
однородность
изменяемость
локальность

## Slide 6: Понятие модуля
Форма модуля:
правильная шестиугольная призма
Аппаратная структура модуля
  Механизмы соединения с другими модулями
  Механизмы для движения по плоскости (колесики)
  Механизм для движения в пространстве (пропеллер)

## Slide 7: Генетический алгоритм
Сила каждого пропеллера
F = x0 + x1*t + x2*t2 + x3*t3 + x4*t4
Функция приспособленности
f = ρ(цель, факт_полож) + v *k1 + (1 – is_on_ground)*k2
Скрещивание
New = Parent1 + α*(Parent2 – Parent1)

## Slide 8: Объектная модель генетического алгоритма

## Slide 9: Результаты тестирования

## Slide 10: Результаты тестирования
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Лучшая | 20.2 | 14.08 | 11.1 | 8.69 | 8.69 | 7.59 | 7.59 | 6.85 | 6.85 | 5.99 | 5.99 | 6.38 | 5.73 | 5.65 | 4.93
Средняя | 61.97 | 39.19 | 34.15 | 30.51 | 28.95 | 27.97 | 29 | 29.04 | 27.15 | 27.15 | 26.52 | 25.93 | 26.35 | 25.66 | 24.28
Номер поколения
Аргумент функции приспособленности | среднее значение угловой скорости за все время запуска особи | 
Объем поколения | 150 особей | 
Формирование нового поколения | 60% - линейное скрещивание 30% - мутация (вер-ть 0.2) | 10% - репродукция (копирование) 60% - линейное скрещивание 30% - мутация (вер-ть 0.3)
Макс. количество поколений | 15 | 
Результат | Приспособленность лучшей в последнем поколении особи 5.93 | Приспособленность лучшей в последнем поколении особи 4.93
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Лучшая | 14.54 | 3.05 | 5.26 | 4.2 | 8.63 | 6.67 | 10.17 | 5.04 | 3.98 | 4.18 | 8.2 | 7.32 | 9.97 | 4.13 | 4.75
Средняя | 49.63 | 31.5 | 30.37 | 27.57 | 27.69 | 25.99 | 25.93 | 25.81 | 25.97 | 23.48 | 25.98 | 22.93 | 26.66 | 24.01 | 24
Номер поколения
Приспособленность

## Slide 11: Результаты тестирования Сравнение различных методов скрещивания
New = Parent1 + α*(Parent2 – Parent1)
Линейная рекомбинация (Л)
α – один для всей особи
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Лучшая (П) | 14.99 | 14.99 | 14.09 | 12.67 | 11.64 | 11.64 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.27 | 10.21 | 10.01 | 9.27 | 9.27 | 8.4
Лучшая (Л) | 20.2 | 14.08 | 11.1 | 8.69 | 8.69 | 7.59 | 7.59 | 6.85 | 6.85 | 5.99 | 5.99 | 6.38 | 5.73 | 5.65 | 4.93
Средняя (П) | 58.47 | 45.44 | 36.32 | 30.61 | 30.01 | 27.39 | 28.43 | 28.68 | 28.09 | 25.78 | 27.13 | 26.11 | 26.96 | 24.46 | 25.48
Средняя (Л) | 61.97 | 39.19 | 34.15 | 30.51 | 28.95 | 27.97 | 29 | 29.04 | 27.15 | 27.15 | 26.52 | 25.93 | 26.35 | 25.66 | 24.28
Промежуточная рекомбинация (П)
α – один для каждого параметра
Приспособленность
Номер поколения

## Slide 12: Результаты проекта
В рамках проекта:
изучен интерфейс и методы работы с физической библиотекой ODE
разработана модель летающего метаморфического робота-платформы
разработана среда визуального представления роботов в трехмерном пространстве
разработан генетический алгоритм передвижения летающего метаморфического робота-платформы